## Slide 1: MASINAELEMENDID - PROJEKT
Harjutustund
Masinaelementide konstrueerimise alused.
Masinaelementide struktuurianalüüs
A. Sivitski, Masinaelemendid Taltech Mehaanika ja tööstustehnika instituut

## Slide 2: MASINAELEMENDID - PROJEKT
Harjutustund
Tunni kava
Masinaelementide konstrueerimise alused
  Ülesanne 1. Masinaelementide elementaarfunktsioonid
Masinaelementide struktuurianalüüs
  Ülesanne 2. Toote (detaili) struktuur ja selle analüüs
  Ülesanne 3. Koostu struktuur ja selle analüüs
Kordamisküsimused
A. Sivitski, Masinaelemendid
Notes: 2

## Slide 3: 1.Masinaelementide konstrueerimise alused
Konstrueerimise üldülesanne:
tagada, et konstruktsioon oleks piisavalt
töökindel ja ohutu!
Konsruktsioon e. konstrueerimise objekt s.o. mistahes tehniline süsteem e. masin, aparaat, seade jne.
Tehniline süsteem on komponentide kombinatsioon, mis koos töötades tagab mingi ettenähtud funktsiooni täitmise.
A. Sivitski, Masinaelemendid

## Slide 4
Masinaelementide elementaarfunktsioonid
  Masinaelement on tehnilise süsteemi (masina) elementaarosa, mis täidab konkreetset ülesannet masinas.
  Masinaelement võib olla:
  Detail s.o. osa, mis on valmistatud ühest materjali tükist ilma koostamisoperatsioonideta (polt, mutter, võll, hammasratas, rihmaratas, vedru, jne.)
  Detaili valmistamine (ankrupolt):http://www.youtube.com/watch?v=DAOg4_FwOCg
  Koost, s.o. kindlat funktsiooni täitev detailide kogum,
  ühendus (pidur, sidur, mootor, laager, reduktor, ülekanne, jne.)
  Koostu valmistamine (laager): http://www.youtube.com/watch?v=-e-oYUZ4ZhE
  Sõlm s.o detailide liide (keermesliide, neetliide, liistliide, jne.)
1.Masinaelementide konstrueerimise alused
A. Sivitski, Masinaelemendid

## Slide 5
27.01.2019
1.Masinaelementide konstrueerimise alused
A. Sivitski, Masinaelemendid
Notes: Üldmasinaelemendid e. Üldotstarbelised masinaelemendid Masinaelemendid, mida samadel eesmärkidel kasutatakse erinevate konstruktsioonide ja erinevate otstarvetega masinates. Liited, ajamite komponendid, muud.
5

## Slide 6
Ülesanne nr 1. Masinaelementide elementaarfunktsioonid
  Mis on masinaelemendi ülesandeks masinas?
  Detailid:
  - Hammasratas – ?
  - Telg –?
  - Võll –?
  - Vedru – ?
  Koostud:
  - Sidur – ?
  - Laager – ?
  - Reduktor – ?
  - Ülekanne – ?
  Sõlmed
  - Keermesliide – ?
  - Liistliide – ?
  - Neetliide – ?
1. Masinaelementide konstrueerimise alused
A. Sivitski, Masinaelemendid
Notes: 6

## Slide 7
27.01.2019
Ülesanne nr 1. Masinaelementide elementaarfunktsioonid
  Mis on masinaelemendi ülesandeks masinas?
  Detailid:
  - Hammasratas – ?
  - Telg –?
  - Võll –?
  - Vedru – ?
1. Masinaelementide konstrueerimise alused
A. Sivitski, Masinaelemendid
Notes: 7

## Slide 8
Ülesanne nr 1. Masinaelementide elementaarfunktsioonid
Mis on masinaelemendi ülesandeks masinas?
  Detailid:
  - Hammasratas – muundab hambumises
  ülekantva jõu rummu pöördemomendiks.
  - Telg –?
  - Võll –?
  - Vedru – ?
1. Masinaelementide konstrueerimise alused
http://pritamgear.com/index.php
Reduktori hammasrattad
A. Sivitski, Masinaelemendid
Notes: 8

## Slide 9
Ülesanne nr 1. Masinaelementide elementaarfunktsioonid
Mis on masinaelemendi ülesandeks masinas?
  Detailid:
  - Hammasratas – muundab
  hambumises ülekantva jõu
  rummu pöördemomendiks.
  - Telg – kannab masinate pöörlevaid
  osi, kandedetail
  - Võll – ?
  - Vedru – ?
1. Masinaelementide konstrueerimise alused
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Train_axle.jpg
Vaguni ratta telg
A. Sivitski, Masinaelemendid
Notes: 9

## Slide 10
Ülesanne nr 1. Masinaelementide elementaarfunktsioonid
Mis on masinaelemendi ülesandeks masinas?
  Detailid:
  - Hammasratas – muundab
  hambumises ülekantva jõu
  rummu pöördemomendiks.
  - Telg – kannab masinate
  pöörlevaid osi,
  kandedetail
  - Võll – kandedetail, lisaks
  edastab pöördemomenti
  - Vedru – ?
1. Masinaelementide konstrueerimise alused
http://www.greatwallgear.com/pro_01.php?bigid=2&cata=2
http://www.eotcranemanufacturer.com/helical-gearbox.htm
Võll
Reduktori võllid
A. Sivitski, Masinaelemendid
Notes: 10

## Slide 11
Ülesanne nr 1. Masinaelementide elementaarfunktsioonid
Mis on masinaelemendi ülesandeks masinas?
  Detailid:
  - Hammasratas – muundab
  hambumises ülekantva jõu
  rummu pöördemomendiks.
  - Telg – kannab masinate
  pöörlevaid osi, kandedetail
  -Võll – kandedetail, lisaks
  edastab pöördemomenti
  - Vedru – olenevalt rakendusest, tagab
  detailidevahelise jõu; käivitab mehhanismi;
  amortisaatorina võtab vastu löögi seda summutades.
1. Masinaelementide konstrueerimise alused
A. Sivitski, Masinaelemendid
Notes: 11

## Slide 12
Kaitseklapp (vedruga, mis tagab detailidevahelise jõu).
4 – survevedru; 3 – klapitaldrik,
mis teeb klapi lahti kui auru rõhk ületab teatud väärtust.
1. Masinaelementide konstrueerimise alused
A. Sivitski, Masinaelemendid
Notes: 12

## Slide 13
Elektrilise pneumopüstoli vedru. Püstoli käivitamiseks kasutatakse vedru energiat,
mis on tingitud vedru elastsusjõust.
AEG for Automatic Electric Gun
1. Masinaelementide konstrueerimise alused
http://www.airsofteur.com/gearbox.php
A. Sivitski, Masinaelemendid
Notes: The automatic launcher (or AEG for Automatic Electric Gun): they eject the ball burst through an electrical system relatively simple: a battery supplies energy to an engine that drives gears which will themselves lead to a piston that will compress a resort. Once the cycle is complete, the gear release the piston that will compress a volume of air more or less following the cylinder installed by the action of the spring (which will relax violently). These replicas can use a self-sustained and fairly high in terms of capacity and the battery power used. Their power is changed by a simple change in the spring, but the strengthening of many pieces may be necessary to maintain the reliability of the reply and avoid breakage. Their operating principle is similar to replicas therefore spring but with the help of an electrical system. The AEG are usually machine guns. .
13

## Slide 14
Elektrilise pneumopüstoli vedru. Püstoli käivitamiseks kasutatakse vedru energiat,
mis on tingitud vedru elastsusjõust.
AEG for Automatic Electric Gun
1. Masinaelementide konstrueerimise alused
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Gearbox.gif
A. Sivitski, Masinaelemendid
Notes: 14

## Slide 15
Auto vedrustus. Vedru täidab amortisaaroti rolli, võtab vastu löögid seda summutades.
1. Masinaelementide konstrueerimise alused
http://www.seriouswheels.com/abc/Audi-TT-Roadster-Suspension-Cutaway-1024x768.htm
A. Sivitski, Masinaelemendid
Notes: 15

## Slide 16
27.01.2019
Ülesanne nr 1. Masinaelementide elementaarfunktsioonid
Mis on masinaelemendi ülesandeks masinas?
  Koostud:
  - Sidur – ?
  - Laager – ?
  - Reduktor – ?
  - Ülekanne – ?
1. Masinaelementide konstrueerimise alused
A. Sivitski, Masinaelemendid
Notes: 16

## Slide 17
Ülesanne nr 1. Masinaelementide elementaarfunktsioonid
Mis on masinaelemendi ülesandeks masinas?
  Koostud:
  - Sidur – võllide vm komponentide
  ühendamine; masinate juhtimine
  - Laager – ?
  - Reduktor – ?
  - Ülekanne – ?
1. Masinaelementide konstrueerimise alused
Mootori ja pumba võlli ühendamine Rotex siduri abil
http://www.ktr.com/de/home.htm
A. Sivitski, Masinaelemendid
Notes: 17

## Slide 18
Ülesanne nr 1. Masinaelementide elementaarfunktsioonid
Mis on masinaelemendi ülesandeks masinas?
  Koostud:
  - Sidur – võllide vm komponentide ühendamine; masinate juhtimine
  - Laager – tugidetail, toetab masinate liikuvaid osi ning juhtib masinaelementide liikumisi
  - Reduktor – ?
  - Ülekanne – ?
1. Masinaelementide konstrueerimise alused
A. Sivitski, Masinaelemendid
Notes: 18

## Slide 19
Laagrid
1. Masinaelementide konstrueerimise alused
http://www.edlabquip.com/catalogue/mws-215-bearing-assembly-unit-cutaway-model/
http://www.bridgat.com/cylindrical_roller_bearings-o74067.html
A. Sivitski, Masinaelemendid
Notes: 19

## Slide 20
Koonusreduktori laagrid
(1) Radiaalkuullaager 6010; (2) Tugikuullaager 7205 BE
1. Masinaelementide konstrueerimise alused
http://www.fag.de/content.fag.de/en/branches/industry/
power_transmission/applications_5/bevel_gearbox/bevel_gearbox_design_solution/bevel_gearbox_design_solution.jsp
http://www.gears-gearbox.com/bevel-gearbox.html
A. Sivitski, Masinaelemendid
Notes: 20

## Slide 21
27.01.2019
Ülesanne nr 1. Masinaelementide elementaarfunktsioonid
Mis on masinaelemendi ülesandeks masinas?
  Koostud:
  - Sidur – võllide vm komponentide ühendamine; masinate juhtimine
  - Laager – tugidetail, toetab masinate liikuvaid osi ning juhtib masinaelementide liikumisi
  - Reduktor – ?
  - Ülekanne – ?
1. Masinaelementide konstrueerimise alused
A. Sivitski, Masinaelemendid
Notes: 21

## Slide 22
Ülesanne nr 1. Masinaelementide elementaarfunktsioonid
Mis on masinaelemendi ülesandeks masinas?
  Koostud:
  - Sidur – võllide vm komponentide ühendamine; masinate juhtimine
  - Laager – tugidetail, toetab masinate liikuvaid osi ning juhtib masinaelementide liikumisi
  - Reduktor – pöördemomendi suurendamine, pöörlemiskiiruse vähendamine
  - Ülekanne – ?
1. Masinaelementide konstrueerimise alused
A. Sivitski, Masinaelemendid
Notes: 22

## Slide 23
Kolmeastmeline silindriline reduktor
1. Masinaelementide konstrueerimise alused
http://www.eotcranemanufacturer.com/helical-gearbox.htm
A. Sivitski, Masinaelemendid
Notes: 23

## Slide 24
27.01.2019
Ülesanne nr 1. Masinaelementide elementaarfunktsioonid
Mis on masinaelemendi ülesandeks masinas?
  Koostud:
  - Sidur – võllide vm komponentide ühendamine; masinate juhtimine
  - Laager – tugidetail, toetab masinate liikuvaid osi ning juhtib masinaelementide liikumisi
  - Reduktor – pöördemomendi suurendamine, pöörlemiskiiruse vähendamine
  - Ülekanne – ?
1. Masinaelementide konstrueerimise alused
A. Sivitski, Masinaelemendid
Notes: 24

## Slide 25
Ülesanne nr 1. Masinaelementide elementaarfunktsioonid
Mis on masinaelemendi ülesandeks masinas?
  Koostud:
  - Sidur – võllide vm komponentide ühendamine; masinate juhtimine
  - Laager – tugidetail, toetab masinate liikuvaid osi ning juhtib masinaelementide liikumisi
  - Reduktor – pöördemomendi suurendamine, pöörlemiskiiruse vähendamine
  - Ülekanne – võllilt võllile üle kanda koormusi, muuta võllide pöörlemiskiirusi ja ülekantavaid pöördemomente
1. Masinaelementide konstrueerimise alused
A. Sivitski, Masinaelemendid
Notes: 25

## Slide 26
A - Hammasülekanne; B - Kettülekanne; C - Hammasrihmülekanne
1. Masinaelementide konstrueerimise alused
http://www.sweethaven02.com/Automotive01/fig0366.gif
A. Sivitski, Masinaelemendid
Notes: 26

## Slide 27
Ülesanne nr 1. Masinaelementide elementaarfunktsioonid
Mis on masinaelemendi ülesandeks masinas?
  Sõlmed
  - Keermesliide
  - Liistliide
  - Neetliide
1. Masinaelementide konstrueerimise alused
?
A. Sivitski, Masinaelemendid
Notes: 27

## Slide 28
27.01.2019
Ülesanne nr 1. Masinaelementide elementaarfunktsioonid
Mis on masinaelemendi ülesandeks masinas?
  Sõlmed
  - Keermesliide
  - Liistliide
  - Neetliide
1. Masinaelementide konstrueerimise alused
  Tagavad ühendatud komponentide liikumatu ühenduse, tehniliste süsteemide koostamiseks ja lahtivõtmiseks
A. Sivitski, Masinaelemendid
Notes: 28

## Slide 29
Liidete detailid
1. Masinaelementide konstrueerimise alused
http://airgrip.tradeindia.com/Exporters_Suppliers/Exporter9425.124604/Brass-Fasteners.html
A. Sivitski, Masinaelemendid
Notes: 29

## Slide 30
Poltliited
1. Masinaelementide konstrueerimise alused
http://dbpedia.org/page/Bolted_joint
http://www.ehow.com/facts_6019577_use-washers-bolted-joints_.html
A. Sivitski, Masinaelemendid
Notes: 30

## Slide 31
Ainesliited - keevisliited
1. Masinaelementide konstrueerimise alused
http://www.britishblogs.co.uk/search/workshop%20shed/page/2/
http://www.millerwelds.com/resources/articles/MIG-GMAW-welding-street-rods-Ron-Covell
http://www.motorcyclecruiser.com/tech/0906_crup_metal_melting_101/photo_02.html
A. Sivitski, Masinaelemendid
Notes: 31

## Slide 32
Hõõrdliited – koonusliited, pressliited
1. Masinaelementide konstrueerimise alused
http://docs.autodesk.com/INVPRO/2010/ENU/Autodesk%20Inventor%202010%20Help/
index.html?url=WS1a9193826455f5ffba679e112a6a190046971.htm,topicNumber=d0e458974
A. Sivitski, Masinaelemendid
Notes: 32

## Slide 33
Seondliited – liistliited, tihvtliited, hammasliited
2. Masinaelementide konstrueerimise alused
http://www.me.metu.edu.tr/courses/me114/Lectures/loc_key_spr_riv.htm
http://www.teausa.net/index.aspx?mid=5
Liistliide
http://docs.autodesk.com/INVPRO/2010/ENU/Autodesk%20Inventor%202010%20Help
/index.html?url=WS1a9193826455f5ffba679e112a6a190046971.htm,topicNumber=d0e458974
Hammasliide
Tihvtliide
A. Sivitski, Masinaelemendid
Notes: 33

## Slide 34
Konstrueerimis-protsessi üldised faasid
1. Masinaelementide konstrueerimise alused
1. FUNKTSIOONID
2. NÕUDED ja PIIRANGUD
3. LAHENDUSTE
HINDAMISKRITEERIUMID
KLIENDI NÕUDED
http://www.tuvie.com/search/practical+bike+design
http://www.minifarthing.com/
http://bodiddleydiaries.blogspot.com/2010_06_01_archive.html
A. Sivitski, Masinaelemendid
Notes: 34

## Slide 35
Konstrueerimis-protsessi üldised faasid
1. Masinaelementide konstrueerimise alused
Aine
MEH0041 Masinaelemendid I
[P. Põdra, Masinaelemendid I õppeaine loengumaterjal, 2011]
A. Sivitski, Masinaelemendid
Notes: 35

## Slide 36
2. Masinaelementide struktuuranalüüs
Igat struktuurielementi saab konstrueerida erinevalt, lähuvalt inseneri teadmistest ja kogemustest, tehnoloogilistest võimalustest, tehnilistest ja muudest nõuetest!
Detaili KOLM struktuurielementi:
TÖÖelement (TE) Detaili osa, mis täidab seda üleasannet, milleks antud detaili tarvis on.
BAASelement (BE) Detaili osa, mis määrab ära selle detaili
asendi teiste detailide suhtes.
SIDEelement (SE) Detaili osa, mis tagab tööelemendi õige asendi
baaselemendi suhtes.
A. Sivitski, Masinaelemendid
Notes: 36

## Slide 37
  Ülesanne nr 2. Toote (detaili) struktuur ja selle analüüs
2. Masinaelementide struktuuranalüüs
TÖÖelement (TE) ?
BAASelement (BE) ?
SIDEelement (SE) ?
A. Sivitski, Masinaelemendid
Notes: 37

## Slide 38
  Ülesanne nr 2. Toote (detaili) struktuur ja selle analüüs
2. Masinaelementide struktuuranalüüs
SIDEelement (SE)
piisavalt tugev ja hea disainiga (kujundusega)
TÖÖelement (TE)
piisavalt tugev ja kulumiskindel
BAASelement (BE)
Piisavalt tugev
ergonoomiline –
e. kasutajale mugav
esteetilise välimusega
A. Sivitski, Masinaelemendid
Notes: 38

## Slide 39
  Ülesanne nr 3. Koostu struktuur ja selle analüüs
2. Masinaelementide struktuuranalüüs
TÖÖelement (TE) ?
BAASelement (BE) ?
SIDEelement (SE) ?
võll, koonusratas ja laagrid.
Koonusreduktori alamkoost:
A. Sivitski, Masinaelemendid
Notes: 39

## Slide 40
  Ülesanne nr 3. Koostu struktuur ja selle analüüs
2. Masinaelementide struktuuranalüüs
BAASelement (BE)
laager
SIDEelement (SE)
võll
võll, koonusratas ja laagrid.
Koonusreduktori alamkoost:
TÖÖelement (TE)
koonusratas
A. Sivitski, Masinaelemendid TTÜ Mehaanika ja tööstustehnika instituut
Notes: 40