## Slide 1: EIS4120 – Soojus- ja külmavarustussüsteemid
Soojustransformaatorid
Kaugjahutus

## Slide 2
ÜLDIST
Teadmata küll asja olemust ja teoreetilist sisu, sajandeid tundsid inimesed, et see keha osa, mis on märjaks saanud ja hakkab kuivama õhus, tundub külmana.

## Slide 3
Sajandeid on inimesed teadnud, et vee aurustumisega kaasneb jahutusefekt.
Teada on, et Egiptuses vähemalt 2 sajandil aurustumisega jahutati veeanumaid, kirjanduses on andmeid, et muistse Indias rakendati aurustumisega jää tegemist
(Ibrahim Dincer. Refrigeration System and Applications, 2003.)
ÜLDIST

## Slide 4
…. mis on märjaks saanud ja hakkab kuivama õhus, tundub külmana.
ÜLDIST

## Slide 5
Üldmõisted. Soojuse transformatsioon.
Soojuse transformatsioon on soojuse ülekandmine madala temperatuuriga kehalt kõrgema temperatuuriga kehale.

## Slide 6
Üldmõisted. Soojuse transformatsioon.
Soojuse transformatsioon on soojuse ülekandmine madala temperatuuriga kehalt kõrgema temperatuuriga kehale.
Termodünaamika teine seadus ütleb, et soojus ei saa iseeneslikult kanduda külmemalt kehalt soojemale.
Soojuse liikumise loomulik suund on alati kuumemalt kehalt külmemale.
ABISTAME!!!

## Slide 7
Üldmõisted. Soojuse transformatsioon.
Kuidas „abistamine“ toimib?:
Vastavalt termodünaamika teisele seadusele võib soojuse transformatsioon toimuda vaid välise energia või soojuse arvel.

## Slide 8
Üldmõisted. Protsessid.
Sõltuvalt madalama temperatuuriga keha ja kõrgema temperatuuriga keha temperatuuride suhtest väliskeskkonna temperatuuri jagatakse protsesse:
Külmutusprotsessid- alumine soojusallika temperatuur on madalam väliskeskkonna temperatuurist, ning ülemise keha temperatuur võrdub väliskeskkonna temperatuuriga
Soojuspumpprotsess- alumine soojusallika temperatuur on kas võrdne või suurem väliskeskkonna temperatuurist ning ülemise allika temperatuur ületab väliskeskkonna temperatuuri
Kombineeritud –jahutus-külmutus-soojuspumpprotsessid-alumine soojusallika temperatuur on madalam kui keskkonna temperatuur ja ülemise allika temperatuur on kõrgem kui väliskeskkonna temperatuur

## Slide 9
Üldmõisted
Külmutusprotsessid- alumine soojusallika temperatuur on madalam väliskeskkonna temperatuurist, ning ülemise keha temperatuur võrdub väliskeskkonna temperatuuriga
Külmuti eesmärk: eemaldada soojust

## Slide 10
Üldmõisted
Külmuti eesmärk: eemaldada soojust
Talumine
Tväliskeskkond = Tülemine soojusallikas
L (elekter)
q1
q2

## Slide 11
Üldmõisted
Soojuspumpsprotsessid- alumine soojusallika temperatuur on kas võrdne või suurem väliskeskkonna temperatuurist ning ülemise allika temperatuur ületab väliskeskkonna temperatuuri
Eesmärk: anda soojust

## Slide 12
Üldmõisted
Talumine = Tväliskeskkond
Tülemine >Tväliskeskkond
L (elekter)
q1
q2

## Slide 13
SKEEM
LOOMULIK PROTSESS
Temperatuurid ühtlustuvad
Q

## Slide 14
SKEEM
LOOMULIK PROTSESS
Temperatuurid ühtlustuvad
Q

## Slide 15
SOOJUSTRANSFORMAATORID
PEAMISED FÜÜSIKALISED PROTSESSID

## Slide 16
SOOJUSE NEELAMINE
KESKKONNAST
SOOJUSE ERALDAMINE
KESKKONDA
760 mm Hg = 0.10132 MPa
100

## Slide 17
SOOJUSPUMP

## Slide 18
Qeraldamine
kondenseerumine
Qneelamine
kondenseerumine
SOOJUSPUMP

## Slide 19
Carnot’ ringprotsessi kujutamine Ts-diagrammil
2-3 Termodünaamilise keha temperatuur tõstetakse isoentroopilise komprimeerimisega temperatuurilt T0 temperatuurini T.
Luuakse tingimus soojuse ülekandmiseks termodünaamiliselt kehalt väliskeskkonda
3-4 Isotermilisel komprimeerimisel eemaldatakse soojushulk q
4-1 Termodünaamiline keha paisub isoentroopselt olekuni 1, mille jooksul temperatuur langeb T-lt kuni To–ni
1-2 Termodünaamiline keha paisub isotermiliselt, termodünaamilisele kehale antakse soojushulk q0

## Slide 20
Carnot’ ringprotsessi kujutamine Ts-diagrammil
(teoreetiline) soojustegur
(teoreetiline) jahutustegur

## Slide 22
Aurukompressor külmseadme ringprotsess
Kogu praktiline jahutusprotsess kulgeb tegelikult aurusti abil, kus madal keemistemperatuuriga külmaagens aurustub jahutatavalt kehalt saadava soojuse mõjul.
Aurustumiseks kulunud soojuse tõttu jahtub nii aurustit ümbritsev jahutuskamber kui ka seal hoitav kaup.
Kolm ülejäänud seadet-kompressor, kondensaator, ja drossel on vajalikud üksnes vedela külmagensi taastootmiseks ja sellega külmutusseadme püsiva keemisrežiimi tagamiseks.

## Slide 23
Aurukompressor külmseadme ringprotsess
Kompressori ülesandeks on tekkinud külmaagensi aurude komprimeerimine. Aurustis nn. imetud aurud komprimeeritakse rõhuni p2 ja suunatakse kondensaatorisse veeldamiseks.

## Slide 24
Aurukompressor külmseadme ringprotsess
Kondensaatori ülesanne on aurustis tekkivate aurude kondenseerimine. Kondensaatorit jahutatakse kas õhu või veega. Et külmagensi aur kondenseeruks, peab tema kondenseerumistemperatuur olema jahutatava keskkonnatemperatuurist (õhu, vee) nii palju kõrgem, nn. aurustumissoojust saaks üle kanda väliskeskkonda. See tingimus määrabki ära kondenseerumisrõhu p2 , mis näiteks ammoniaagiaurudele kondenseerumiseks on ca 10.....15 bar.

## Slide 25
Aurukompressor külmseadme ringprotsess
Drosseli ülesandeks on drosseldada kondensaatorist tuleva vedelat külmaagensi kondenseerumisrõhult p2 aurustusrõhuni p1 , millel töötab aurusti (ca 0,5....1 bar). Drossel tagab aurustis aurustuva külmaagensi aurustustemperatuuri püsimise.

## Slide 26
Aurukompressor külmseadme ringprotsess

## Slide 27
Aurukompressor külmseadme reaalne ringprotsess
Reaalsed protsessid termodünaamiliselt tagastamatud. Põhjustatud peamiselt sellest, et külmagens on reaalne ehk viskoosne vedelik ja tema voolamisel esineb nn. hõõrdumine, mille tulemusel esineb rõhulang-rõhukadu.
Aurustis väljuva auru parameetrid vastavad ideaalses protsessis ülemisele piirkõverale. Reaalsel protsessil on aurustis väljuv aur kergelt ülekuumendatud. Samuti on aurusti ja kompressori vaheline ühendus piisavalt pikk ja esineb hõõrdumisest rõhukadu ja soojusvahetus väliskeskkonnalt, mille tõttu suureneb ideaalsega võrreldes agensi erimaht. Sellest tulenevalt suureneb kompressori poolt tarbitav töö.
Komprimeerimine on ideaalsel juhul isoentroopne. Reaalne protsess hõõrdekadude poolt põhjustatuna entroopiat suurendav. Soojusvahetusest põhjustatuna aga entroopiat vähendav.
Kondensaator pool analoogne, aurustiga. Kondensaatorist väljub juba agens vedelikuna, esineb voolamisest tekitatud rõhukadu

## Slide 28
Aurukompressor külmseadme reaalne ringprotsess
Reaalsed protsessid termodünaamiliselt tagastamatud.
Põhjustatud peamiselt sellest, et külmagens on reaalne ehk viskoosne vedelik ja tema voolamisel esineb nn. hõõrdumine, mille tulemusel esineb rõhulang-rõhukadu.

## Slide 29
Aurukompressor külmseadme reaalne ringprotsess
Reaalsed protsessid termodünaamiliselt tagastamatud. Aurustis väljuva auru parameetrid vastavad ideaalses protsessis ülemisele piirkõverale. Reaalsel protsessil on aurustis väljuv aur kergelt ülekuumendatud.
Kondensaator pool analoogne, aurustiga. Kondensaatorist väljub juba agens vedelikuna, esineb voolamisest tekitatud rõhukadu

## Slide 30
Kaskaad aurukompressor-külmutusseadet
Madalamate külmutustemperatuuride saamiseks kasutatakse kaskaad aurukompressor-külmutusseadet
Sellises külmutusseadmes on järjestikku lülitatud mitu külmutusseadet selliselt, et esimese seadme jahutuskamber on teise kondensaatoriks.

## Slide 31
Kaskaad aurukompressor-külmutusseadet

## Slide 32
Kombineeritud mitmeastmelised külmutusseadmed

## Slide 33
Kombineeritud mitmeastmelised külmutusseadmed
Skeemilt on näha, et külmaagens paisub esimeses drosselis kuni vahekambri rõhuni. Osa agensist aurustub. Küllastunud aur (punkt 3) seguneb ülekuumendatud agensiga, mis on väljunud madalrõhukompressorist (punkt 2).
Segu saavutab oleku 9.
Küllastunud vedelik (olek 7) paisub teises drosselis olekuni 8.

## Slide 34
Kombineeritud otstarbega külmutusseade
Vajatakse ja sageli erinevaid külmatemperatuure. Lahendus on esitatud alljärgneval joonisel:

## Slide 35
Soojuspumpade kasutamine

## Slide 36
Soojuspumpade kasutamine
LIIGID

## Slide 37
Soojuspumpade kasutamine

## Slide 38
Tavaliselt kasutatakse elamutes.

## Slide 39
ÕHK-ÕHK SOOJUSPUMP

## Slide 40
ÕHK-ÕHK SOOJUSPUMP

## Slide 41
ÕHK-ÕHK SOOJUSPUMP

## Slide 42
ÕHK-ÕHK SOOJUSPUMP

## Slide 43
ÕHK-ÕHK SOOJUSPUMP

## Slide 44
ÕHK-VESI SOOJUSPUMP

## Slide 45
ÕHK-VESI SOOJUSPUMP
ERILAHENDUS: Ventilatsioonisoojuspumbad

## Slide 46
ERILAHENDUS: Ventilatsioonisoojuspumbad

## Slide 47
MAASOOJUSPUMP
VAHE TEINE KESKKOND!

## Slide 48
MAASOOJUSPUMP

## Slide 49
MAASOOJUSPUMP

## Slide 50
MAASOOJUSPUMP

## Slide 51
MAASOOJUSPUMP

## Slide 52
Soojuspumpade kasutamine
Tööstuslikud protsessid
Erinevad lahendused ja kombinatsioonid…

## Slide 53
Kaugkütte- ja kaugjahutussüsteemid
Soojuspumpade kasutamine
+6oC
+ ~15oC
aurustamine
jõevee temperatuur
kondenseerumine
+ ~65oC
kaugküte
TAASKASUTAME SOOJUST!
- samas madalam jahutustegur

## Slide 54
6oC
16oC
TARBIJA
6oC
16oC
VABA JAHUTUS JÕEVEEGA
KOMPRESSORMASINAD
10oC
8oC
12oC
14oC
JÕEVEE
temp
100%
~50%
0%
100%
~50%
0%
4oC
2oC
0 -100%
Kaugkütte- ja kaugjahutussüsteemid

## Slide 55
EELISED:
Osa jahutusest – vaba jahutus. Kompressorseadmed ei tööta.
Omakorda elektri sääst, CO2 heitmete vähendamine, kütuste tarbimise vähendamine.
2. Jääksoojuse taaskasutamise võimalus kaugküttes.
3. Kompressormasinate töötamise parim efektiivsus.
TEMPjõevesi - TEMPToodetud jahutatud vesi väiksem kui
TEMPvälisõhk – TEMPToodetud jahutatud vesi
4. Suuremad seadmed – mastaabi efekt. Väiksemad hoolduse erikulu.
Kaugkütte- ja kaugjahutussüsteemid

## Slide 56
ENERGIASÄÄST JA KESKKONNAMÕJUD

## Slide 57
Energiasäästutegur
100%
100
Ƞe =30%
30
Ƞe = 95%
28,5
71.5 - KADU

## Slide 58
Energiasäästutegur
100
95
80
5 - KADU
Ƞkm =95%
Ƞsv = 85%

## Slide 59
Energiasäästutegur
100
80
5 - KADU
100
28,5
71.5 - KADU
2.8 korda
SAMA KÜTUSE KOGUSEGA [MWh] SAAB KAUGKÜTTE KORRAL TOOTA
(konkreetsed näitajad)
2.8 korda rohkem sooja kui otse elektriküttel!
ja vastupidi…

## Slide 60
Soojuspumpade kasutamine
Energiasäästutegur
soojustegur
1
2
3

## Slide 61
Soojuspumpade kasutamine
Energiasäästutegur
Toodetud soojusega kaasnevad CO2 heitmed sõltuvad ennekõike elektri tootmisest (kütused, efektiivsus)

## Slide 62
Toodetud soojusega kaasnevad CO2 heitmed sõltuvad ennekõike elektri tootmisest (kütused, efektiivsus)