## Slide 1: MASINAELEMENDID - PROJEKT
Harjutustund
Hõõrdliited, koonusliited ja klemmliited
A. Sivitski, Masinaelemendid Taltech Mehaanika ja tööstustehnika instituut

## Slide 2: MASINAELEMENDID - PROJEKT
Harjutustund
Tunni kava
Hõõrdliited, koonusliited ja klemmliited
  Ülesanne 1. Koonusliite arvutus
  Ülesanne 2. Klemmliite arvutus
Kordamisküsimused
A. Sivitski, Masinaelemendid
Notes: 2

## Slide 3
27.01.2019
http://www.youtube.com/watch?v=nkChxaaKpYk
Pressliited
Koonusliited
Klemmliited
Hõõrdliited:
Hõõrdliited – koonusliited, pressliited
http://docs.autodesk.com/INVPRO/2010/ENU/Autodesk%20Inventor%202010%20Help/
index.html?url=WS1a9193826455f5ffba679e112a6a190046971.htm,topicNumber=d0e458974
1. Hõõrdliited, koonusliited ja klemmliited
A. Sivitski, Masinaelemendid
Notes: 3

## Slide 4
27.01.2019
Koonusliited
Kasutatakse pöörlevate detailide (rihmarattad, ketirattad, hammasrattad, sidurid jt) kinnitamiseks võlli otstes.
Pinguga pressliide moodustatakse tänu mutri pingutusjõule.
Võrreldes pressliitega koonusliidet saab kergesti kokku panna ja lahti võtta ilma kuumutamise ega pressita.
Enamikel juhtudel α<3º ja standartne koonilisus 1:10 (α = 2 º 51’).
Fp∙f ∙0,5 ∙dkesk / (sinα + f ∙cosα) ≥ KT,
kus Fp – mutri pingutusjõud;
dkesk = (d1+d2)/2 – koodusliite keskmine
läbimõõt;
f ≈ 0,05 ... 0,13 – hõõrdetegur;
K – varutegur;
Kui üleval toodud tingimus pole täidetud, siis koonusliidet tugevdatakse liistliitega.
1. Hõõrdliited, koonusliited ja klemmliited
A. Sivitski, Masinaelemendid
Notes: 4

## Slide 5
27.01.2019
Ülesanne 1
Määrata kui suurt pingutusjõudu Fp on vaja rakendada mutrile kui koonusliite abil üle kantav pöördemoment T = Mv = 100 Nm.
Koonusliites d1 = 35 mm, d2 = 25 mm, koonilisus 1:10 (s.t. α = 2 º 51’).
Fp≥ KT (sinα + f ∙cosα)/ f ∙0,5 ∙dkesk =
=1,5 ∙ 100 (sin 2,51 º + 0,1 ∙cos 2,51 º )/ 0,1 ∙0,5 ∙0,03 ≈ 14,4 kN
kus Fp – mutri pingutusjõud;
dkesk = (d1+d2)/2 – koonusliite keskmine
läbimõõt;
f ≈ 0,1 – hõõrdetegur
teras-teras määritud kontaktis 0,05;
K ≈ 1,2 ...1,5 – varutegur;
d2
d1
1. Hõõrdliited, koonusliited ja klemmliited
A. Sivitski, Masinaelemendid
Notes: 5

## Slide 6
Ülesanne 1
1. Hõõrdliited, koonusliited ja klemmliited
A. Sivitski, Masinaelemendid TTÜ Mehaanika ja tööstustehnika instituut
Notes: 6

## Slide 7
27.01.2019
Ülesanne 1
1. Hõõrdliited, koonusliited ja klemmliited
A. Sivitski, Masinaelemendid
Notes: 7

## Slide 8
K
K – varutegur ≈1,5
Fp = Fa ≥ K∙Mv∙2∙(d1-d2)/ f ∙L∙(d1+d2) = 1,5∙100∙2 ∙(0,035 -0,025)/ 0,05∙0,1∙0,06 =
=10 000 N
Ülesanne 1
1. Hõõrdliited, koonusliited ja klemmliited
27.01.2019
A. Sivitski, Masinaelemendid
Notes: 8

## Slide 9
27.01.2019
http://www.youtube.com/watch?v=nkChxaaKpYk
Pressliited
Koonusliited
Klemmliited
Hõõrdliited:
http://www.destec.co.uk/product-range-g-range-clamp-connectors.aspx
http://www.ecvv.com/product/1094210.html
1. Hõõrdliited, koonusliited ja klemmliited
A. Sivitski, Masinaelemendid
Notes: 9

## Slide 10
27.01.2019
KLEMMLIIDE = liide, milles koormuse ülekandmine ühelt liite komponendilt teisele toimub keermesliite abil tekitatud radiaaljõust tingitud hõõrdumise kaudu.
Klemmliidete EELISED:
1. Võimalus võlli ja rummu omavahelist asendit muuta/reguleerida;
2. Koostamise ja lahtivõtmise lihtsus.
Klemmliidete PUUDUSED paljudel juhtudel:
1. Mitte-tasakaalustatus – ei saa kasutada kiiretes ülekannetes;
2. Suured mõõtmed ja suur materjalikulu;
3. Väike ülekantav moment
1. Hõõrdliited, koonusliited ja klemmliited
A. Sivitski, Masinaelemendid
Notes: 10

## Slide 11
27.01.2019
Ülesanne 2
Arvutada klemmliite nõutav pingutusjõud. Mv = 100 Nm, D = 30 mm
ja poltide arv z = 2, kontakti hõõrdetegur f =0,2 (teras/teras).
1. Hõõrdliited, koonusliited ja klemmliited
N
A. Sivitski, Masinaelemendid
Notes: 11

## Slide 12
1. Hõõrdliited, koonusliited ja klemmliited
27.01.2019
A. Sivitski, Masinaelemendid
Notes: 12